## Slide 1
Filament Beacons
Series U
4 ORIFICIOS Ø6.5
120
150
Automotive
150
120
151
La unidad standard se suministra con una lámpara del voltaje apropiado B15d (SBC). Disponible opcionalmente sin lámpara (SBU / UC / 0 / B15d / color).
La tapa está fijada a la base con una junta y tres tornillos. El montaje a paneles, paredes o soportes se realiza por medio de cuatro orificios de montaje externos.
Se suministra una prensaestopa de compresión y un respiradero anti-condensación.
Balizas de Filamento
Serie U
Indicadores de estado fijos (continuo) de bombilla de filamento. Ampliamente configurable, consta de una base robusta negra de policarbonato y una tapa con lente de policarbonato de color.
Se pueden combinar varias unidades de las series T, U, V y W, incluyendo los indicadores acústicos IAS-T e ISB, para proporcionar un sistema de señalización integrado.
SOVERIN CONTROL, S.L. Alameda Urquijo, 80 oficinas - 48013 – BILBAO (Vizcaya)
Tfno: +34 94 454 33 33 Fax: +34 94 454 50 77 E-mail: info@soverincontrol.com Pag web: www.soverincontrol.com
 |  | SBU/UC/12/B15D | SBU/UC/24/B15D | SBU/UC/48/B15D | SBU/UC/115/B15D | SBU/UC/230/B15D
Tensión Alimentación |  | 12Vuc (ac o dc) | 24Vuc (ac o dc) | 48Vuc (ac o dc) | 115Vuc (ac o dc) | 230Vuc (ac o dc)
Tensión alim mínima |  | 10.2Vuc | 20.4Vuc | 40.8Vuc | 97.7Vuc | 195.5Vuc
Tensión alim máxima |  | 13.8Vuc | 27.6Vuc | 55.2Vuc | 132Vuc | 264.5Vuc
Consumo medio |  | 1.73A | 0.89A | 205mA | 134mA | 102mA
Consumo máximo |  | N/A |  |  |  | 
Pot nominal lámpara |  | 21W | 21W | 10W | 15W | 25W
Frecuencia de destello |  | Luz no intermitente (continua) |  |  |  | 
Intensidad Luminosa | Rojo | 53Cd | 53Cd | 13Cd | 9Cd | 12Cd
 | Ámbar | 126Cd | 126Cd | 30Cd | 27Cd | 32Cd
 | Verde | 33Cd | 33Cd | 9Cd | 6Cd | 9Cd
 | Azul | 18Cd | 18Cd | 5Cd | 4Cd | 5Cd
 | Transparente | 195Cd | 195Cd | 48Cd | 42Cd | 49Cd
Amplitud del haz |  | 11 grados | 11 grados | 16 grados | 20 grados | 25 grados
Ángulo máxima difusión |  | En el eje central |  |  |  | 
Rango del fusible recomendado |  | T2A | T1A | F500mA | F500mA | F500mA
Clase de protección IEC |  | IP65 |  |  |  | 
Rango temperatura de funcionamiento |  | -20 a +55 ºC |  |  |  | 
Peso neto del producto |  | 664g | 664g | 662g | 667g | 667g