## Slide 1
ORIFICIO ENTRADA DE CABLE M20
4 ORIFICIOS DE MONTAJE CON DIÁMETRO 51
4 ORIFICOS DE MONTAJE CON DIÁMETRO 62
134.70
95
MB1
94.20
94.20
Indicador luminoso LED con efecto de luz giratoria (rotación simulada). Visible 360 grados y sin partes móviles.
La Serie B es un equipo IP66, pre-moldeado con taladros para las entradas de cable M10 y M20
 |  | RFB/DC/12/LED | RFB/DC/24/LED | RFB/UC/115-230/LED
Tensión Alimentación |  | 12Vdc | 24Vdc | 115-230Vuc
Tensión alim mínima |  | 10.2Vdc | 20.4Vdc | 97Vuc
Tensión alim máxima |  | 13.8Vdc | 27.6Vdc | 265Vuc
Consumo medio |  | 43mA@12Vdc | 27mA@24Vdc | 17mA@115Vac / 10mA@230Vac
Consumo máximo |  | 59mA@13.8Vdc | 29mA@27.6Vdc | 72mA@115Vac / 46mA@230Vac
Consumo nominal |  | 0.52W | 0.93W | 1.0W
Frecuencia de destello |  | 120fpm 2Hz |  | 
Intensidad Luminosa | Rojo | Cd |  | 
 | Ámbar | Cd |  | 
 | Verde | Cd |  | 
 | Azul | Cd |  | 
 | Transparente | Cd |  | 
Ángulo máxima difusión |  | 0 Grados Verticales |  | 
Rango del fusible recomendado |  | Externa - 500mA TD |  | 
Clase de protección IEC |  | IP66 |  | 
Rango temperatura de funcionamiento |  | -20 a +55 ºC |  | 
Peso neto del producto |  | 209g | 209g | 213g
Balizas Giratorias LED
Serie B
SOVERIN CONTROL, S.L. Alameda Urquijo, 80 oficinas - 48013 – BILBAO (Vizcaya)
Tfno: +34 94 454 33 33 Fax: +34 94 454 50 77 E-mail: info@soverincontrol.com Pag web: www.soverincontrol.com
Las lentes están sujetas a la base a través de una pestaña de tipo bayoneta con una junta tórica, asegurada por un solo tornillo de fijación.
LEDs de colores a juego con el color de la lente para un equilibrio óptimo de la transmisión de la luz y el contraste de la señal. Disponible en colores rojo, ámbar, verde, azul y transparente, con bases a elegir entre roja y blanca.
Cuidadosamente diseñada para minimizar la acumulación de polvo y suciedad, y totalmente impermeable, la Serie B se adapta perfectamente al ambiente exterior, y cuenta con LEDs de larga vida útil, que hacen que el mantenimiento sea cosa del pasado.