## Slide 1
165Ø
3 TALADROS 6.0Ø A 130
ORIFICIO 20.0Ø
2 TALADROS 5.5Ø
3 TALADROS 6.5Ø A 100
51
Automotive
185
165
ENTRADA DE CABLE M20
Balizas intermitentes LED con opción fija
Serie K
SOVERIN CONTROL, S.L. Alameda Urquijo, 80 oficinas - 48013 – BILBAO (Vizcaya)
Tfno: +34 94 454 33 33 Fax: +34 94 454 50 77 E-mail: info@soverincontrol.com Pag web: www.soverincontrol.com
Baliza LED Intermitente / Fija con 4 modos de funcionamiento. Los jumpers incorporados permiten que el modo de funcionamiento sea configurado fácilmente.
Modo
Estático
Destello Simple Destello Triple Destello Quíntuple
Ref
Estático SH
TH
QH
Descripción
La baliza funciona de forma continuada sin parpadear
Destello-Pausa
Destello-Destello-Destello-Pausa
Destello- Destello-Destello-Destello-Destello-Pausa
Está formada por una base robusta ABS blanca y una lente de policarbonato.
 |  | PSK/DC/12/LED | PSK/DC/24/LED | PSK/AC/115/LED | PSK/AC/230/LED
Tensión Alimentación |  | 12Vdc | 24Vdc | 115Vac | 230Vac
Tensión alim mínima |  | 10.2Vdc | 20.4Vdc | 97Vac | 195Vac
Tensión alim máxima |  | 13.8Vdc | 27.6Vdc | 132Vac | 265VAc
Consumo medio |  | 515mA@12Vdc | 240mA@12Vdc | 96mA@Vac | 56mA@Vac
Consumo máximo |  | 1A@12Vdc | 495mA@13.8Vdc | 375mA@Vac | 213mA@Vac
Consumo nominal |  | 6W | 6W | 6.5W | 7W
Frecuencia de destello | Ajustado en fábrica | 120fpm 2Hz |  |  | 
 | Otros | Fijo, Triple destello, Quíntuple destello |  |  | 
Intensidad Luminosa | Rojo | 55Cd |  |  | 
 | Ámbar | 76Cd |  |  | 
 | Verde | 58Cd |  |  | 
 | Azul | 27Cd |  |  | 
 | Transparente | 90Cd |  |  | 
Ángulo máxima difusión |  | 0º Verticales |  |  | 
Rango del fusible recomendado |  | Interna - T1A |  |  | 
Clase de protección IEC |  | IP65 |  |  | 
Rango temperatura de funcionamiento |  | -20 a +55ºC |  |  | 
Peso neto del producto |  | 685g |  |  |