## Slide 1
LED Beacons
Series B - Tri-Colour
ORIFCIO ENTRADA DE CABLE M20
4 ORIFICCIOS DE MONTAJE CON DIÁMETRO 51
Baliza LED intermitente sencilla equipada con LEDs Rojos, Ámbar y Verdes que proporcionan una señal multi-estado innovadora en un solo dispositivo compacto. Está disponible en modelos de 24Vdc y 115-230Vuc (universal) cada uno con varios modos de funcionamiento seleccionables por el usuario 3 destellos y 1 estático. El instalador puede seleccionar el modo de destello de la baliza (Simple, Triple o Quíntuple) y designar qué color(es) están parpadeando o fijos.
4 ORIFICIOS DE MONTAJE CON DIÁMETRO 62
La Serie B es un equipo IP66, pre-moldeado con taladros para las entradas de cable M10 y M20. Las lentes están sujetas a la base a través de una pestaña de tipo bayoneta con una junta tórica, asegurada por un solo tornillo de fijación.
Cuidadosamente diseñada para minimizar la acumulación de polvo y suciedad, y totalmente impermeable, la Serie B se adapta perfectamente al ambiente exterior, y cuenta con LEDs de larga vida útil, que hacen que el mantenimiento sea cosa del pasado.
Automotive
134.70
94.20
95
94.20
Balizas intermitentes LED con opción fija
Serie B – Tri – Color
SOVERIN CONTROL, S.L. Alameda Urquijo, 80 oficinas - 48013 – BILBAO (Vizcaya)
Tfno: +34 94 454 33 33 Fax: +34 94 454 50 77 E-mail: info@soverincontrol.com Pag web: www.soverincontrol.com
 |  | PSB/DC/24/LED/RAG | PSB/UC/115-230/LED/RAG
Tensión Alimentación |  | 24Vdc | 115-230Vuc
Tensión alim mínima |  | 20.4Vdc | 97Vuc
Tensión alim máxima |  | 27.6Vdc | 265Vuc
Consumo medio | Rojo | 108/56/36/45mA | 44/32/23/23mA@230Vac
(Estática/Simple/Triple/ | Ámbar | 117/60/38/32mA | 46/30/23/23mA@230Vac
Quíntuple) | Verde | 116/60/38/43mA | 37/25/18/18mA@230Vac
Consumo máximo |  | 144mA | 385mA
Consumo nominal |  | < 3.0W | < 3.3W
Frecuencia de destello | Configurado Fábrica | 120fpm 2Hz | 
 | Otro | 0 fps - Estático / 6 fps - TH / 5 fps – QH | 
Intensidad Luminosa | Rojo | 25Cd | 
 | Ámbar | 20Cd | 
 | Verde | 24Cd | 
Ángulo máxima difusión |  | 0 Grados Verticales | 
Rango del fusible recomendado |  | Externa - 500mA TD | 
Clase de protección IEC |  | IP66 | 
Rango temperatura de funcionamiento |  | -20 a +55ºC | 
Peso neto del producto |  | 248g | 279g