## Slide 1
ÁREA PLANA EN CADA LADO ADECUADA PARA PRACTICAR UN ORIFICIO M20
3 TALADROS 6.5Ø
2 TALADROS 5.5Ø
ORIFICIO 20.0Ø
Baliza LED Intermitente / Fija con 4 modos de funcionamiento. Los jumpers incorporados permiten que el modo de funcionamiento sea configurado fácilmente:
51
Modo
Estático
Destello Simple
Destello Triple Destello Quíntuple
Ref
Estático
SH
TH
QH
Descripción
La baliza funciona de forma continua sin parpadear
Destello-Pausa
Destello-Destello-Destello-Pausa
Destello-Destello-Destello-Destello-Destello-Pausa
Está formada por una base robusta ABS blanca (estándar), roja (opcional) o negra (opcional) y una lente de policarbonato
194
140
146Ø
SOVERIN CONTROL, S.L. Alameda Urquijo, 80 oficinas - 48013 – BILBAO (Vizcaya)
Tfno: +34 94 454 33 33 Fax: +34 94 454 50 77 E-mail: info@soverincontrol.com Pag web: www.soverincontrol.com
Balizas intermitentes LED con opción fija
Serie E
 |  | PSE/DC/12/LED | PSE/DC/24/LED | PSE/AC/115/LED | PSE/AC/230/LED
Tensión Alimentación |  | 12Vdc | 24Vdc | 115Vac | 230Vac
Tensión alim mínima |  | 10.2Vdc | 20.4Vdc | 97Vac | 195Vac
Tensión alim máxima |  | 13.8Vdc | 27.6Vdc | 132Vac | 265VAc
Consumo medio |  | 515mA@12Vdc | 240mA@12Vdc | 96mA@Vac | 56mA@Vac
Consumo máximo |  | 1A@12Vdc | 495mA@13.8Vdc | 375mA@Vac | 213mA@Vac
Consumo nominal |  | 6W | 6W | 6.5W | 7W
Frecuencia de destello | Ajustado en fábrica | 120fpm 2Hz |  |  | 
 | Otros | Fijo, Triple destello, Quíntiple destello |  |  | 
Intensidad Luminosa | Rojo | 55Cd |  |  | 
 | Ámbar | 76Cd |  |  | 
 | Verde | 58Cd |  |  | 
 | Azul | 27Cd |  |  | 
 | Transparente | 90Cd |  |  | 
Ángulo máxima difusión |  | 0º Verticales |  |  | 
Rango del fusible recomendado |  | Interna - T1A |  |  | 
Clase de protección IEC |  | IP65 |  |  | 
Rango temperatura de funcionamiento |  | -20 a +55ºC |  |  | 
Peso neto del producto |  | 565G |  |  |