## Slide 1
ENTRADA DE CABLE M20
4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN CON DIÁMETRO 51
4 ORIFICIOS DE FIJACIÓN CON DIÁMETRO 62
Audible
Automotive
ENTRADA DE CABLE M10/M20
94.20
94.20
Indicadores acústicos
Serie IAS-C
SOVERIN CONTROL, S.L. Alameda Urquijo, 80 oficinas - 48013 – BILBAO (Vizcaya)
Tfno: +34 94 454 33 33 Fax: +34 94 454 50 77 E-mail: info@soverincontrol.com Pag web: www.soverincontrol.com
Indicador acústico de la Serie C, para complementar nuestra gama de balizas de la Serie B y la Serie C.
Ampliamente configurable. Está formado por una base robusta ABS blanca (estándar) o roja (opcional) y una tapa. Posibilidad de interconexión de múltiples unidades para proporcionar un sistema de señalización integrado.
El circuito está fijado a la tapa, con un acceso cómodo al bloque de terminales para su cableado, así como al interruptor selector de tono y control de volumen, lo que permite un fácil montaje de las bases y el cableado durante la instalación, y el almacenamiento seguro de la electrónica para la fase 2 de ajuste.
La tapa está sujeta a la base a través de una pestaña de tipo bayoneta con una junta tórica, asegurada por un solo tornillo de fijación.
No hay otras fijaciones externas y todas las conexiones entre los componentes de la carcasa están protegidas por juntas tóricas.
Indicadores acústicos electrónicos para aplicaciones genéricas de alarma sonora
114dB (A) máx. IP65. Indicador acústico electrónico de 64 tonos diseñado para complementar, y enlazarse, a las balizas de señalización de las Series B y C.
Cada una de las 64 combinaciones de tonos se seleccionan mediante un interruptor DIP interno.
Conexión simple de 2 hilos para activar el indicador acústico con un segundo tono disponible en un tercer hilo.
El volumen máximo se puede ajustar a través de un control interno preestablecido.
Amplia gama de tensiones de alimentación disponibles 10-30Vdc, 24Vac, 115-230 Vuc y 45-65Vac / 55-95 Vcc. (uc = ac o cc)

## Slide 2
Acústicos
Serie IAS-C
SOVERIN CONTROL, S.L. Alameda Urquijo, 80 oficinas - 48013 – BILBAO (Vizcaya)
Tfno: +34 94 454 33 33 Fax: +34 94 454 50 77 E-mail: info@soverincontrol.com Pag web: www.soverincontrol.com
Ajuste del Interruptor 123456 | Nº de tono | Descripción del tono | Nº del 2º Tono | dBA@12V | Is@12V(mA) | dBA@24V | Is@24V(mA) | dBA@230V | Wrms@230V
000000 | 1 | 420 INT @ 625mS/625mS | 22 | 92 | 14 | 95 | 24 | 95 | 0.55
100000 | 2 | 554/440 ALT @ 0.1S/0.4S | 14 | 92 | 20 | 96 | 35 | 96 | 0.75
010000 | 3 | 554/440 ALT @ 1Hz | 3 | 98 | 21 | 102 | 37 | 102 | 0.80
110000 | 4 | 660 | 4 | 89 | 31 | 94 | 49 | 94 | 1.00
001000 | 5 | 660 INT 1S on/1S off | 5 | 88 | 20 | 94 | 35 | 94 | 0.68
101000 | 6 | 660 INT @ 1.8S on/1.8S off | 6 | 89 | 22 | 94 | 38 | 94 | 0.68
011000 | 7 | 660 INT @ 6.5S on/13S off | 7 | 90 | 27 | 94 | 47 | 94 | 0.57
111000 | 8 | 800/970 ALT | 14 | 100 | 31 | 104 | 53 | 104 | 1.10
000100 | 9 | 800/970 ALT @1Sec/1Sec | 14 | 102 | 32 | 106 | 53 | 106 | 1.11
100100 | 10 | 800-970 SWEEP @ 1Hz | 14 | 102 | 31 | 105 | 52 | 105 | 1.13
010100 | 11 | 800-970 SWEEP @ 7Hz | 14 | 102 | 31 | 105 | 52 | 105 | 1.10
110100 | 12 | 800-970 SWEEP @ 50Hz | 14 | 102 | 31 | 105 | 52 | 105 | 1.14
001100 | 13 | 800-970-800 SWEEP @ 1/1Hz | 14 | 102 | 31 | 106 | 53 | 106 | 1.07
101100 | 14 | 970 | 14 | 102 | 34 | 106 | 56 | 106 | 1.21
011100 | 15 | 970 INT @ 1Hz | 14 | 102 | 25 | 106 | 40 | 106 | 0.8
111100 | 16 | 660 INT @ 150mS/150mS | 16 | 84 | 18 | 88 | 30 | 88 | 0.70
000010 | 17 | 970 INT 0.5s on / 0.5s off | 17 | 97 | 22 | 100 | 36 | 100 | 0.72
100010 | 18 | 970 INT 2.5s on / 1S off | 14 | 91 | 15 | 95 | 24 | 95 | 0.54
010010 | 19 | 1000 (alarma de gas tóxico) | 21 | 99 | 35 | 102 | 58 | 102 | 1.24
110010 | 20 | 1000 INT @ 1s/1s (alarma) | 21 | 98 | 25 | 102 | 42 | 102 | 0.81
001010 | 21 | 1200-500 SWEEP @Hz (papa) | 20 | 97 | 27 | 100 | 47 | 100 | 1.75
101010 | 22 | 2100-1000 SWEEP @ 550mS | 23 | 90 | 55 | 95 | 88 | 95 | 1.77
011010 | 23 | 1600/2100 ALT @250mS/250mS | 24 | 92 | 94 | 95 | 142 | 95 | 2.78
111010 | 24 | 1600/2100-1600 SWEEP @ 1s/1s | 23 | 93 | 103 | 96 | 149 | 96 | 3.03
000110 | 25 | 2400/2850 ALT | 29 | 109 | 112 | 112 | 163 | 112 | 3.29
100110 | 26 | 2400-2850 SWEEP @ 1Hz | 29 | 111 | 108 | 113 | 161 | 113 | 3.14
010110 | 27 | 2400-2850 SWEEP @ 7Hz | 29 | 111 | 107 | 113 | 161 | 113 | 3.10
110110 | 28 | 2400-2850 @ 50Hz | 29 | 111 | 106 | 113 | 160 | 113 | 3.03
001110 | 29 | 2850 | 14 | 112 | 77 | 114 | 117 | 114 | 3.62
101110 | 30 | 2850 INT @ 1Hz | 29 | 111 | 78 | 113 | 116 | 113 | 2.01
011110 | 31 | 2850 INT 0.5s on / 0.5s off | 31 | 106 | 70 | 109 | 104 | 109 | 2.01
111110 | 32 | 2850 INT 150ms on / 100ms off | 14 | 107 | 75 | 110 | 111 | 110 | 2.38
000001 | 33 | 660 Hz INT @ 150mS/150mS | 56 | 84 | 18 | 88 | 30 | 88 | 0.70
100001 | 34 | 660 Hz INT @ 150mS/150mS | 56 | 84 | 18 | 88 | 30 | 88 | 0.70
010001 | 35 | 660 Hz INT @ 150mS/150mS | 56 | 84 | 18 | 88 | 30 | 88 | 0.70
110001 | 36 | 660 Hz INT @ 150mS/150mS | 57 | 84 | 18 | 88 | 30 | 88 | 0.70
001001 | 37 | 660 Hz INT @ 150mS/150mS | 57 | 84 | 18 | 88 | 30 | 88 | 0.70
101001 | 38 | 660 Hz INT @ 150mS/150mS | 57 | 84 | 18 | 88 | 30 | 88 | 0.70
011001 | 39 | 660 Hz INT @ 150mS/300mS | 56 | 83 | 15 | 87 | 24 | 87 | 0.60
111001 | 40 | 660 Hz INT @ 150mS/300mS | 56 | 83 | 15 | 87 | 24 | 87 | 0.60
000101 | 41 | 660 Hz INT @ 150mS/300mS | 56 | 83 | 15 | 87 | 24 | 87 | 0.60
100101 | 42 | 660 Hz INT @ 150mS/300mS | 57 | 83 | 15 | 87 | 24 | 87 | 0.60
010101 | 43 | 660 Hz INT @ 150mS/300mS | 57 | 83 | 15 | 87 | 24 | 87 | 0.60
110101 | 44 | 660 Hz INT @ 150mS/300mS | 57 | 83 | 15 | 87 | 24 | 87 | 0.60
001101 | 45 | 660 Hz INT @ 6.5S on/13S off | 47 | 90 | 18 | 94 | 28 | 94 | 0.57
101101 | 46 | 300 Hz Continuo | 8 | 94 | 20 | 98 | 31 | 98 | 0.62
011101 | 47 | 800 Hz INT @ 6.5S on/13S off | 56 | 94 | 18 | 98 | 28 | 98 | 0.57
111101 | 48 | 300 Hz INT @ 6.5S on/13S off | 51 | 94 | 14 | 97 | 22 | 97 | 0.46
000011 | 49 | 340 Hz Continuo | 8 | 90 | 21 | 93 | 33 | 93 | 0.66
100011 | 50 | 440 Hz Continuo | 8 | 90 | 24 | 93 | 37 | 93 | 0.73
010011 | 51 | 554 Hz Continuo | 22 | 98 | 29 | 101 | 46 | 101 | 0.90
110011 | 52 | 800 Hz Continuo | 8 | 95 | 32 | 98 | 49 | 98 | 0.96
001011 | 53 | 1200 Hz Continuo | 8 | 87 | 45 | 92 | 70 | 92 | 1.35
101011 | 54 | 2000 Hz Continuo | 23 | 94 | 116 | 98 | 173 | 98 | 3.18
011011 | 55 | 2400 Hz Continuo | 13 | 107 | 94 | 110 | 150 | 110 | 2.69
111011 | 56 | 800 Hz INT @ 0.8S on/0.8S off | 11 | 93 | 21 | 97 | 34 | 97 | 0.69
000111 | 57 | 660 Hz INT @ 0.8S on/0.8S off | 56 | 87 | 22 | 92 | 34 | 92 | 0.69
100111 | 58 | 1000 Hz INT @ 1s/1s (alarma) | 52 | 98 | 25 | 102 | 42 | 102 | 0.81
010111 | 59 | 800-970 Hz SWEEP @ 1Hz | 22 | 102 | 31 | 105 | 52 | 105 | 1.13
110111 | 60 | 800 Hz continuo | 20 | 95 | 32 | 98 | 49 | 98 | 0.96
001111 | 61 | 800-970-800 Hz SWEEP @ 1/1Hz | 19 | 102 | 31 | 106 | 53 | 106 | 1.07
101111 | 62 | 1000 Hz (alarma de gas tóxico) | 54 | 99 | 35 | 102 | 58 | 102 | 1.24
011111 | 63 | 2400 Hz continuo | 25 | 107 | 94 | 110 | 150 | 110 | 2.69
111111 | 64 | 1600/2100 Hz ALT @250mS/250mS | 21 | 92 | 94 | 95 | 142 | 95 | 2.78