## Slide 1
Ø94
20
85
51
Indicador de estado LED IPC/012 - Flecha
SOVERIN CONTROL, S.L. Alameda Urquijo, 80 oficinas - 48013 – BILBAO (Vizcaya)
Tfno: +34 94 454 33 33 Fax: +34 94 454 50 77 E-mail: info@soverincontrol.com Pag web: www.soverincontrol.com
Indicador LED verde símbolo de flecha IPC/012 intermitente con jumper interno para seleccionar la opción fija (continua).
La flecha puede estar girada respecto de la base para indicar hacia arriba / abajo / izquierda / derecha según sea apropiado para la aplicación.
Ampliamente configurable, formado por una base robusta ABS blanca (standard) o roja (opcional) y una lente transparente de policarbonato con LEDs verdes. Posibilidad de conexión de múltiples unidades, incluyendo el indicador acústico IAS-C, para proporcionar un sistema de señalización integrado.
El circuito está fijado a la lente, con un acceso cómodo al bloque de terminales para su cableado, permitiendo una fácil fijación de las bases y el cableado durante la instalación, y una colocación segura de la electrónica y las lentes para la fase de fijación 2.
Las lentes están sujetas a la base a través de una pestaña de tipo bayoneta con una junta tórica, asegurada por un solo tornillo de fijación. No hay otras fijaciones externas y todas las conexiones entre los componentes de la carcasa están protegidas por juntas tóricas.
 |  | IPC/DC/24/LED/012/Verde | IPC/UC/115-230/LED/012/Verde
Tensión Alimentación |  | 24Vdc | 115-230Vuc (ac o dc)
Tensión alim mínima |  | 20Vdc | 97Vuc
Tensión alim máxima |  | 27Vdc | 265Vuc
Consumo medio (Fijo/Intermitente) |  | 44mA / 24mA | 99-33mA / 13-24mA
Consumo máximo |  | 64mA | 163mA
Consumo nominal (Fijo/Intermitente) |  | 1.0W / 0.6W | 2.0W / 1.1W
Frecuencia de destello |  | 120fpm 2Hz con opción fija (0Hz) | 
Intensidad luminosa | Verde | 7Cd | 
Ángulo de máxima difusión |  | En el eje frontal | 
Rango del fusible recomendado |  | Interno - 500mA TD | 
Clase de protección IEC |  | IP65 | 
Rango temperatura de funcionamiento |  | -20 a +45 ºC | 
Peso neto del producto |  | 161g | 173g