## Slide 1
150
40
40
80
200
Panel indicador LED IPN/003 – “FIRE”
SOVERIN CONTROL, S.L. Alameda Urquijo, 80 oficinas - 48013 – BILBAO (Vizcaya)
Tfno: +34 94 454 33 33 Fax: +34 94 454 50 77 E-mail: info@soverincontrol.com Pag web: www.soverincontrol.com
LEDs de última generación configurados en una matriz de alta densidad que proporciona una señal de advertencia clara e inequívoca.
Permiten la configuración de la señal de advertencia por medio de un jumper interno. Los equipos se pueden configurar para modos de funcionamiento Intermitente o Fijo. Además el nivel de intensidad se puede establecer al 100% o al 25% para adaptarse a aplicaciones individuales.
Modelos standard disponibles, 24Vdc, 115Vac y 230Vac. Todas las unidades están protegidas en carcasas de policarbonato estabilizado frente a radiación UV IP65 dim (200 x 150 x 80 mm) para protección frente a la intemperie.
La unidad standard cuenta con la palabra “FIRE” en rojo con una lente asociada de color rojo. Disponible en otros colores: ámbar, verde, azul o blanco, bajo pedido.
 |  | IPN/DC/24/LED/003/Red | IPN/AC/115/LED/003/Red | IPN/AC/230/LED/003/Red
Tensión Alimentación |  | 24Vdc | 115Vac | 230Vac
Tensión alim mínima |  | 20Vdc | 98Vac | 195Vac
Tensión alim máxima |  | 27Vdc | 132Vac | 265Vac
Consumo medio | Intermitente 100% | 160mA | 60mA | 30mA
 | Fija 100% | 310mA | 80mA | 40mA
 | Intermitente 25% | 50mA | 40mA | 20mA
 | Fija 25% | 85mA | 40mA | 20mA
Consumo máximo |  | 310mA | 120mA | 60mA
Consumo nominal @ Fija 100% |  | 7.5W | 9.0W | 8.9W
Frecuencia de destello | Fábrica | 120 fpm (2Hz) |  | 
 | Otros | 0 fps - Fija |  | 
Intensidad luminosa | 100% | 305Cd |  | 
 | 25% | 70Cd |  | 
Ángulo de max luminosidad nominal |  | En el eje frontal |  | 
Rango del fusible recomendado |  | Interno - 1A TD |  | 
Clase de protección IEC |  | IP65 |  | 
Rango temperatura de funcionamiento |  | -20 a +45 ºC |  | 
Peso neto del producto |  | 653g | 827g | 801g